Перечень, состав и периодичность выполнения работ ООО «ЖКХ УЮТ»

по содержанию имущества многоквартирных домов

| N п/п | Конструктивные элементы, отделка, инженерное оборудование | Количество осмотров | Примечание, профессия рабочих проводящих осмотр, выполняющих работы | Ответственный за рабочих проводящих осмотр, выполняющих работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 1 | Осмотр оборудования сети холодного, горячего водоснабжения и канализации | 1 раз в месяц | Слесарь АВР, Слесарь-сантехник | Хабибуллин М.З., Смотрин А.М. |
| 2 | Осмотр оборудование сети центрального отопления | 1 раз в месяц | Слесарь АВР | Хабибуллин М.З. |
| 3 | Очистка, ревизия санитарно-технического оборудования, водозапорной, регулирующей арматуры, грязевиков, контрольно-измерительных приборов | 1 раз в месяц по плану-графику | Слесарь АВР, Слесарь-сантехник | Хабибуллин М.З., Смотрин А.М. |
| 4 | Набивка сальников, водозапорной, регулирующей арматуры, зачеканка фасонных соединений канализации | По мере необходимости и выявлении неисправности | Слесарь АВР, Слесарь-сантехник | Хабибуллин М.З., Смотрин А.М. |
| 5 | Замена водозапорной, регулирующей арматуры, фитингов, контрольно-измерительных приборов, фасонных соединений канализации | По мере необходимости и выявлении неисправности | Слесарь АВР, Слесарь-сантехник | Хабибуллин М.З., Смотрин А.М. . |
| 6 | Поливочные наружные устройства (краны, разводка) | 2 раза в год (Весна, Осень) | Слесарь АВР, Слесарь-сантехник | Хабибуллин М.З., Смотрин А.М. |
| 7 | Осмотр системы внутреннего водоотвода с крыш зданий | 2 раза в год (Весна, Осень) | Слесарь АВР, Слесарь-сантехник | Хабибуллин М.З., Смотрин А.М. |
| 8 | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений, оконных рам, коробок дверных полотен. Дверные полотна в местах входа в подъезд: входные, тамбурные. По лестничным маршам: этажные, секционные. Дверные полотна выхода на кровлю | 1 раз в месяц по плану-графику | Слесарь АВР, Слесарь-сантехник | Хабибуллин М.З., Смотрин А.М. |
| 12 | Замена автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей плавких вставок, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях | По мере необходимости и выявлении неисправности | Электромонтер | Коковихин С.Г. |